## Slide 1: Generowanie Anomalii

## Slide 2: Błędny zakres
LAT/LON – generowanie danych przy pomocy numpy np.random() np.91 i 181
(0.0,0.0) – wprost przypisanie danych do indexu
SOG > 40 kn – generowanie danych przy pomocy numpy np.random()
Draught – numpy random() dla wartości 0 lub >20m
COG – scipy.stats random(0, 360)

## Slide 3: Błędny rozkład
LAT/LON – dodanie szumu scipy.stats do danych geo (ważne dobranie parametrów o ile)
SOG – dodanie do SOG +- 1kn scipy.stats (różnice do wyznaczenie przy pomocy danych geo + draught + gps)

## Slide 4: Błędy czasowe i strukturalne
Duplikacja danych TS + MMSI – pandas
NaN w kolumnach – pandas
Przesunięcia czasowe w przeszłość lub przyszłość – pandas

## Slide 5: Generowanie danych syntetycznych
Faker – generuje losowe MMSI
CTGAN – generuje dane syntetyczne na podstawie danych oryginalnych
Tsaug – pozwalana na psucie całych segmentów czasowych + Drift() +- do wartości SOG oraz COG

## Slide 6: Jak wykrywać anomalie
MMSI – weryfikacja czy składa się maksymalnie z 9-cyfr + może globalne wpisy do bazy danych
LAT/LON – zakres powyżej -90,…,90 i -180,…,180. Opracowanie maski dla lądu.
SOG – Class A ~30kn i Class B ~20kn, wyznaczanie na podstawie geo(p1,p2)/dt, zanurzenie do wyznaczenia prędkości
COG – zakres powyżej 0-360 stopni, szybkie zmiany COG względem punkami nie osiągalne dla statków, heading – COG ~= 180 stopni to anomalia
Heading – w stosunku do COG +- 20 stopni, powyżej 45 stopni i 3kn staje się podejrzany, 180 stopni różnicy to błąd transpondera
Nav status – kluczowe wartości 0=silnik, 1=kotwica, 5=zacumowany. Nav status + duży SOG to anomalia
Timestamp – duplikacja danych czasowych + MMSI, odwrócona kolejność danych, dane z przyszłości lub przeszłości